ÚZEMNÍ    PLÁN

SVATÁ

POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

PROJEKTANT: AUA – Agrourbanistický ateliér

Šumberova 8, Praha 6

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU SVATÁ |
| --- |
| Vydalo: | Zastupitelstvo obce Svatá |
| Číslo jednací (usnesení): |  |
| Datum vydání: |  |
| Datum nabytí účinnosti: |  |
| Pořizovatel (oprávněná úřední osoba): | Ing. arch. Dana Vilhelmová Vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun Razítko a podpis: |

Řešené území: Administrativní území obce Svatá zahrnující katastrální území Svatá

# Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

projektant:  Ing. Stanislav Zeman

autorizovaný urbanista

číslo autorizace: ČKA 02 220

### Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák

###### IČO: 14 938 634

###### DIČ: 006-380519/032

Zpracovatelé jednotlivých částí textové a grafické dokumentace:

Ing. Stanislav Zeman	- hlavní projektant

Ing. Lenka Nováková	- urbanistická koncepce

RNDr. Zdeněk Tomáš	- urbanistické koncepce, demografie, odnětí ZPF

Ing. Jan Majer	- Územní systém ekologické stability

Ing. Antonín Janovský	- dopravní struktura

Ing. Miroslav Fiala	- technická vybavenost

Firma Dináto	- digitální zpracování

Obec Svatá

Č.j.	Ve Svaté dne

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zastupitelstvo obce Svatá příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

Územní plán Svatá

Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá platnost Územní plán sídelního útvaru obce Svatá schválený Zastupitelstvem obce Svatá dne 26.6.1998 (včetně změn č.1,  č.2 a č.3).

Obsah:

| 1. Textová část územního plánu |  |
| --- | --- |
| A. Základní údaje | 4 |
| B. Řešení ÚZEMNÍHO PLÁNU | 5 |
| a) Vymezení zastavěného území | 5 |
| b) Koncepce rozvoje území obce | 5 |
| 1) Zásady celkové koncepce rozvoje obce | 5 |
| 2) Hlavní cíle řešení | 5 |
| 3) Ochrana a rozvoj hodnot území | 5 |
| c) Urbanistická koncepce | 6 |
| 1) Vymezení zastavitelných ploch | 8 |
| 2) Vymezení ploch určených k přestavbě | 12 |
| 3) Vymezení systému sídelní zeleně | 12 |
| d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování | 13 |
| 1) Doprava | 13 |
| 2) Občanské vybavení | 15 |
| 3) Technické vybavení | 15 |
| 4) Odpadové hospodářství | 20 |
| e) Koncepce uspořádání krajiny | 20 |
| 1) Vymezení ploch a stanovení podmínek jejich využití | 20 |
| 2) Územní systém ekologické stability | 21 |
| 3) Protierozní opatření | 26 |
| 4) Ochrana před povodněmi | 26 |
| 5) Koncepce rekreace | 26 |
| 6) Dobývání nerostů | 26 |
| f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití | 27 |
| 1) Zastavěná území a a zastavitelné plochy | 27 |
| 2) Nezastavitelná území | 30 |
| g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit | 31 |
| 1) Veřejně prospěšné stavby | 31 |
| 2) Veřejně prospěšná opatření | 33 |
| 3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu | 34 |
| 4) Plochy pro asanaci | 36 |
| h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo | 36 |
| 1) Veřejně prospěšné stavby | 36 |
| 2) Veřejně prospěšná opatření | 38 |
| i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části | 39 |
| 2. Grafická část územního plánu | 39 |

A. Základní údaje

Územní plán obce Svatá je zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a v souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Územní plán je řešen pro administrativní území obce tvořené katastrálním územím obce Svatá. Rozloha řešeného území činí 551 ha a žije zde více než 380 obyvatel v cca 120 obytných objektech.

Svatá se rozprostírá v západní části správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun, při silnici II. třídy č.236. Sídlo správního obvodu Beroun je vzdáleno od obce 6 km východním směrem a zajišťuje pro Svatou služby v rámci vyšší občanské vybavenosti. Zásluhou polohy ve velice hodnotném přírodním prostředí, v pramenné oblasti Dibeřského potoka, na okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, má obec příznivé podmínky pro svůj další rozvoj. Obec je atraktivní nejen pro bydlení a pro rekreaci, ale i pro drobné a středně velké podnikání.

Řešené území se nachází v nadmořské výšce od 338 m n.m. (severovýchodní okraj řešeného území) až po 536 m n.m. (vrch Vraní skála jihozápadně od Svaté). Centrum obce Svatá je v nadmořské výšce 460 m n.m.

Celé území patří do povodí Berounky. Krajina je využívána především pro zemědělskou výrobu. Lesy pokrývají celou západní polovinu katastrálního území obce.

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Vymezení zastavěného území

V grafické dokumentaci územního plánu je uvedena hranice zastavěného území dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. Zastavěné území zahrnuje, dle odst.1 tohoto §, celkem čtyři zastavěná území o celkové rozloze 43,2 ha, což představuje 7,8 % rozlohy řešeného území.

Hranice zastavěného území byla stanovena v rámci průzkumů a rozborů v roce 2006. Tato hranice je znázorněna v územním plánu ve výkrese „Základní členění“ a v „Hlavním výkrese – urbanistická koncepce“ a v odůvodnění územního plánu v „Koordinačním výkrese“.

b) Koncepce rozvoje území

1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje řešeného území vychází z geografické polohy sídla v západní části správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun, cca 6 km západně od Berouna, při silnici II. třídy č.236.

Blízkost Berouna předurčuje obec k plnění funkce obytného satelitu tohoto města. Proto je navržena poměrně rozsáhlá výstavba rodinných domů, především v jihozápadním a jižním, ale i v severním sektoru obce. Jedná se převážně o plochy bydlení v izolovaných jednopodlažních rodinných domech (výjimečně dvoupodlažních), přičemž by zde měla být i rozvinutá ekonomická základna tvořená především rekreací, cestovním ruchem a sociálně zdravotnickými aktivitami a částečně i zemědělskou výrobou.

S ohledem na vysokou hodnotu přírodního prostředí lze počítat i s tím, že některé nové obytné objekty budou využívány i pro rekreační účely.

2. Hlavní cíle řešení

Cílem komplexního řešení územního plánu je vytvoření územně technických předpokladů pro transformaci obce na přiměřeně rozvojové sídlo venkovského charakteru.

3. Ochrana a rozvoj hodnot území

V rámci ochrany a rozvoje hodnot území jsou preferovány tři základní pilíře udržitelného rozvoje.

Prvním z nich je ochrana přírodního prostředí. Přírodní hodnoty obce Svatá spočívají v její poloze v jihozápadním zázemí města Berouna (od něhož je vzdálena jen 6 km), v mimořádně hodnotném přírodním a historicky osídleném území v pramenné oblasti Dibeřského potoka, na jihovýchodním okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Obec patří do zemědělsky extenzivně využívaného území, s více než 60% podílem lesů. Přírodní hodnoty Svaté chrání územní plán především prostřednictvím ochrany břehových porostů podél Dibeřského potoka, ochranou zemědělského půdního fondu v okolí sídla a respektováním kvalitních lesních porostů pokrývajících celou západní polovinu řešeného území.

Druhým stěžejním pilířem udržitelného rozvoje je ochrana historických hodnot, které udržují kontinuitu společenství obyvatel obce s jejich historickými kořeny. První zmínka o Svaté je z roku 1553. Předností obce jsou kromě její polohy i historické hodnoty, které tvoří architektonicky cenné budovy v centru Svaté. Na území obce se však nenacházejí žádné nemovité kulturní památky. Územní plán plně respektuje kulturní a přírodní hodnoty sídla a pouze vhodně doplňuje a rozšiřuje urbanistický půdorys obce tak, aby nedocházelo k trvalému poškození jeho přírodních a kulturních hodnot. Zástavba v prolukách i přestavba stávajících obytných i hospodářských částí nemovitostí musí být objemově podřízena okolní stávající zástavbě.

Z demografického hlediska je důležité, že územní plán vytváří předpoklady pro zastavení úbytku obyvatel, podporuje stabilizaci a rozvoj sídla. Pokud by se naplnily plochy vymezené územním plánem pro novou bytovou výstavbu, mohl by konečný počet obyvatel Svaté vzrůst ze současných cca 380 obyvatel až na cca 1 000 obyvatel, což představuje více než dvaapůlnásobný nárůst. (Tento teoretický výpočet cílového počtu obyvatel vychází z očekávaného úbytku bytů ve výši 0,6 % ročně a z předpokladu, že velikost stavebních pozemků pro nové obytné objekty bude činit cca 1 200 m2). Tento počet by dokonce převyšoval stav obyvatel při populačním vrcholu obce v roce 1900, kdy zde žilo 890 obyvatel.

Třetím pilířem udržitelného rozvoje je uchování hospodářského potenciálu území obce, který spočívá především v ochraně kvalitního zemědělského půdního fondu a všech výrobních objektů, které tvoří ekonomickou základnu Svaté. V rámci stabilizace ekonomické základny řešeného území navrhuje územní plán rozšíření zemědělské farmy jihovýchodně od sídla. Územní plán respektuje i civilizační prvek - silnice II/236 a III/2363, které vytvářejí příznivé podmínky pro rozvoj obce, neboť zajišťují snadné spojení obce s městem Berounem, dále se Zdicemi a s centrální částí CHKO Křivoklátsko a s dalšími městy středočeského regionu. Silnice II/236 zároveň umožňuje rychlé spojení i s hlavním městem Prahou (prostřednictvím 3,5 km vzdálené dálnice D5).

c) Urbanistická koncepce

Návrh urbanistického uspořádání zastavěného území a zastavitelných ploch obce Svatá vychází ze specifického terénního uspořádání sídla. Urbanistický půdorys obce je výrazně členěný a jsou zde zastoupeny jak plochy výrazně svažité, tak plochy s mírnějším terénním reliéfem, stejně jako plochy zcela rovné. Tato diverzita terénní struktury sídla dává obci mimořádnou geografickou hodnotu, která je umocněna jak četnými lesními komplexy, které obec obklopují, zejména na jihovýchodním a jihozápadním okraji sídla, tak i zemědělskými půdami, které navazují na severní okrajová území obce.

Členitost terénu, v němž se obec nachází, způsobuje složitou dopravní obsluhu obytných území, zejména v důsledku úzkých komunikací, které navíc nemají kvalitní povrch. Dopravní situace v obci je rovněž komplikovaná skutečností, že jí prochází silnice II. třídy s četnými směrovými komplikacemi, zejména v jižní části zastavěného území. Územní plán tuto situaci řeší přeložkou silnice v nejvíce složitých dopravních poměrech na této silnici.

Další problémy v rámci dopravní obsluhy obytných území, především navrhovaných ploch, způsobuje zhoršená dostupnost nově navrhovaných obytných lokalit.

Tyto problémy řeší územní plán na základě dopravního generelu, který bylo nutné vypracovat, aby prostřednictvím jednosměrných ulic a nových napojovacích míst pro budoucí obytné plochy byla zajištěna možnost  realizace navrhované výstavby.

Stěžejním úkolem budoucího architektonicko-urbanistického uspořádání obce Svatá bude udržení výškové hladiny zástavby do max. dvou podlaží (včetně podkroví) a rozvolněnost zástavby, aby byla zachována pohledová dominanta originálního vrcholu Vraní skála a aby nebyl narušen dosavadní mimořádně hodnotný výtvarný výraz obce, včetně její specifické zástavby na samém západním okraji v lokalitě za hřbitovem.

Územní plán vymezuje četné plochy pro bydlení po obvodu i v prolukách stávající zástavby v rozsahu cca 28 ha.

Urbanistická koncepce územního plánu obce Svatá respektuje následující limity využití území:

1. ochranné pásmo silnic II/236, III/2352 a III/2363 (15 m),

2. ochranné pásmo elektrorozvodů VN 22 kV (10 m),

3. ochranné pásmo trafostanic (7 m),

4. ochranné pásmo telekomunikačních kabelů (1,5 m),

5. ochranné pásmo vodovodního potrubí (1,5 m),

6. ochranné pásmo lesa (50 m),

7. manipulační plocha podél vodních toků (6 m),

8. poddolované území,

9. prvky Územního systému ekologické stability ze schváleného ÚPSÚ (regionální biokoridory č.15 a č.17, lokální biocentra č.35, č.36, č.37, č.38 a č.39 a lokální biokoridory 34-35, 
35-36, 36-37, 39-15, 37-38, 38-17 a 37-15).

Na základě návrhu územního plánu vyplývají tyto nové tzv. „výstupní“ limity využití území:

1. ochranné pásmo vodovodního potrubí,

2. ochranné pásmo kanalizačního potrubí,

3. ochranné pásmo elektrorozvodů VN 22 kV,

4. ochranné pásmo nových trafostanic,

5. prvky místního Územního systému ekologické stability (lokální biocentra LBC 35, LBC 36, LBC 37, LBC 38, LBC 39, LBC 41 a LBC 42 a lokální biokoridory LBK 35-36, LBK 36-37, LBK 37-38, LBK 38-39, LBK 37-41, LBK 41-42 a LBK 42-0).

„Výstupní“ limity č.1-4 se vztahují k nezbytným podmiňujícím investicím nové bytové výstavby a limit č.5 byl navržen pro uchování velmi vysoké kvality přírodního prostředí na území obce.

1. Vymezení zastavitelných ploch

Územní plán navrhuje ve správním území obce Svatá celkem 18 ploch (12 zastavitelných ploch, jednu plochu přestavby a 5 nezastavitelných ploch). Ze 13 zastavitelných ploch a ploch přestavby je 9 ploch bydlení venkovského charakteru, jedna plocha smíšená obytná, jedna plocha je vymezena pro občanskou vybavenost, jedna plocha pro zemědělskou výrobu a jedna plocha pro veřejnou zeleň. Dále jsou navrženy stavby dopravní infrastruktury. Za účelem vhodného architektonicko-urbanistického uspořádání nových ploch bydlení navrhuje územní plán vypracovat pro plochy B1, B3 a B4 územní studii.

Přehled zastavitelných ploch navržených územním plánem je uveden v následující tabulce.

| OZNAČENÍ PLOCH | VYUŽITÍ PLOCH | VÝMĚRA [ha] |
| --- | --- | --- |
| B1 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 8,07 |
| B2 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 0,74 |
| B3 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 2,58 |
| B4 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 7,28 |
| B4a | Plocha bydlení venkovského charakteru | 0,64 |
| B5 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 4,54 |
| B6 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 2,87 |
| B7 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 2,33 |
| B8 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 0,53 |
| SO1 | Plocha smíšená obytná | 1,88 |
| ZV1 | Plocha skladování a zemědělských staveb | 1,48 |
| VZ1 | Veřejná zeleň | 0,57 |

V následujícím přehledu je uvedeno 12 zastavitelných ploch Svaté, které mají vesměs výměru přesahující 0,5 ha (plocha veřejné zeleně je blíže specifikována v následující kapitole).

Plocha B1:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 8,1 ha,

směrná kapacita: 65-70 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jihozápadní sektor sídla,

charakteristika: tato nejrozsáhlejší rozvojová obytná zóna obce rozšiřuje zastavěné území Svaté jihozápadním směrem, až k lesu, v jehož ochranném pásmu část této obytné zóny leží (stavby v tomto ochranném pásmu nebudou budovány blíže, než činí průměrná výška porostu v 80 letech věku). Téměř celá jižní polovina plochy B1 leží v poddolovaném území. Severní hranici této obytné zóny představuje trasa elektrického vedení VN 22 kV, a proto v ochranném pásmu tohoto elektrického vedení nebudou moci být žádné objekty. Pro potřeby obyvatel této obytné zóny je navržena na jejím východním okraji nová trafostanice,

dopravní napojení: nová místní komunikace, která je napojena na komunikaci III/2352 v jižní části obce a prochází stávající zástavbou.

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí v podobě lesa, navíc lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany,

nezbytná podmínka realizace: zpracování územní studie, zápis do registru do 31.12.2013

Plocha B2:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,7 ha

směrná kapacita: 6-7 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jižní okraj budoucího urbanistického půdorysu sídla,

charakteristika: plocha B2 je umístěna v zahradách západně od silnice II/236, v místě, kde tato silnice ostře zatáčí doleva před vjezdem do Svaté (územní plán však navrhuje úpravu její zatáčky – posunutí východním směrem). Severní polovina této obytné lokality leží v poddolovaném území,

dopravní napojení: ze silnice II/236,

zdůvodnění: protažení stávající zástavby západně od silnice II/236 až k jižnímu úseku této silnice, navíc polovina lokality leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha B3:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 2,6 ha

směrná kapacita: 20-25 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jižní část Svaté,

charakteristika: plocha B3 je vymezena na jihu sídla, v prostoru východně od silnice II/236 a jižně od silnice III/2363, za stávající zástavbou rozkládající se podél těchto silnic, na severovýchodním okraji bude od silnice III/2363  oddělena cca 15 m širokým pásem izolační zeleně. Prakticky celá tato obytná lokalita leží v poddolovaném území. V ochranném pásmu elektrického vedení VN 22 kV probíhajícího severovýchodním okrajem plochy B3 nebudou stavěny žádné objekty. Elektrická energie bude do jednotlivých objektů dodávána prostřednictvím nové trafostanice situované v severní části plochy B3,

dopravní napojení: z nové místní komunikace, která propojuje silnice II/236 a III/2363

zdůvodnění: zarovnání urbanistického půdorysu jižní části Svaté,

nezbytná podmínka realizace: zpracování územní studie, zápis do registru do 31.12.2013

Plocha B4:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 7,3 ha,

směrná kapacita: 60-65 individuálních rodinných domů,

lokalizace: východní sektor Svaté,

charakteristika: plocha B4 propojuje odloučenou zástavbu u zemědělské usedlosti východně od Svaté s vlastním sídlem, přičemž obklopuje místní vodní zdroj, celá však leží v poddolovaném území. Napříč plochou B4 ve směru severovýchod-jihozápad a také její severní částí v západo-východním směru probíhají dvě trasy elektrického vedení VN 22 kV, a proto budou muset být obytné objekty stavěny mimo ochranné pásmo tohoto elektrického vedení. Na trase elektrického vedení procházející severní částí plochy B4 je navržena nová trafostanice,

dopravní napojení: z nové obslužné místní komunikace, která bude směřovat ze silnice III/2363 skrz západní část plochy B4 severním směrem,

zdůvodnění: plocha B4 velmi významně přispěje k sevření a zkompaktnění urbanistického půdorysu sídla, navíc leží na půdách nižší třídy ochrany,

nezbytná podmínka realizace: zpracování územní studie, zápis do registru do 31.12.2013

Plocha B4a:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,6 ha,

směrná kapacita: 5-6 individuálních rodinných domů,

lokalizace: východní okraj sídla,

charakteristika: plocha B4a je lokalizována za místní komunikací procházející podél 
  východního okraje plochy B4, přičemž z větší části (kromě severního 
  okraje) využívá zahrad v zastavěném území obce. Jihovýchodní hranici této 
  obytné lokality bude představovat polní cesta vedoucí z jihovýchodní části 
  sídla severovýchodním směrem,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedoucí od zemědělské farmy severozápadním směrem podél jihozápadního okraje této obytné lokality,

zdůvodnění: propojení dvou dnes odloučených obytných komplexů, navíc lokalita leží 
 na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha B5:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 4,5 ha,

směrná kapacita: 35-40 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severní část sídla,

charakteristika: plocha B5 se rozkládá v prostoru mezi stávající zástavbou a zelení, je 
 vymezena na poli v lokalitě Škrobiny. Severní hranici této obytné lokality 
 představuje stávající místní komunikace vedoucí z východní části sídla 
 na západ směrem ke hřišti. Pro potřeby obyvatel této obytné zóny bude 
 muset být zřízena na jejím severním okraji nová trafostanice, k níž povede cca  300 m dlouhé podzemní kabelové přívodní vedení ze stávající trasy venkovního elektrického vedení VN 22 kV,

dopravní napojení: z uvedené komunikace směřující z východní části sídla ke hřišti,

zdůvodnění: zarovnání urbanistického půdorysu severní části sídla.

Plocha B6:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 2,9 ha,

směrná kapacita: 20-25 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severně od stávající zástavby obce,

charakteristika: plocha B6 je lokalizována u lesíka východně od hřiště, v prostoru sevřeném stávajícími místními komunikacemi směřujícími z východní části sídla ke hřišti a od hřiště na sever přes les k odloučené usedlosti a polními cestami vycházejícími z těchto komunikací severozápadním, resp. severním směrem. Západní část této obytné lokality leží v ochranném pásmu lesa, kde nebudou stavby realizovány do vzdálenosti průměrné výšky porostu v 80 letech věku,

dopravní napojení: z uvedených dvou místních komunikací představujících jižní 
a jihozápadní hranici plochy B6,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí (les).

Plocha B7:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 2,3 ha,

směrná kapacita: 18-20 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severovýchodní okraj budoucího urbanistického půdorysu Svaté,

charakteristika: plocha B7 je navržena v délce cca 350 m podél severovýchodního okraje stávající zástavby, severně od stávající místní komunikace vedoucí z východní části sídla na západ směrem ke hřišti,

dopravní napojení: z uvedené místní komunikace vedoucí ke hřišti,

zdůvodnění: dobrá expozice pozemků pro výstavbu, navíc východní část lokality leží 
 na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha B8:

funkční využití: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,5 ha,

směrná kapacita: 4-5 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severní okraj sídla,

charakteristika: plocha B8 je umístěna na poli severně od lesíka, přičemž vyplňuje prostor mezi dvěma odloučenými usedlostmi a stávající polní cestou, vedoucí od hřiště na sever k severněji položené usedlosti. Jelikož jižní část této obytné lokality leží v ochranném pásmu lesa, budou muset být obytné objekty budovány až za hranicí průměrné výšky porostu v 80 letech věku,

dopravní napojení: z polní cesty směřující od hřiště k severněji položené odloučené usedlosti,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí (les), lokalita přispěje k propojení dvou odloučených usedlostí s budoucí zástavbou obce.

Plocha SO1:

funkční využití: plocha smíšená obytná,

rozloha: 1,9 ha,

směrná kapacita a: 1 rodinný dům a objekty pro hospodářské zázemí

lokalizace: lokalita za hřbitovem západně od sídla,

charakteristika: plocha SO1 se nachází podél jihozápadní hrany silnice II/236 na samém západním okraji odloučené lokality za hřbitovem, v prostoru mezi touto silnicí a lesem, v jehož ochranném pásmu větší část této lokality leží. Západní hranici plochy SO1 zároveň tvoří lokální biocentrum LBC 36,

dopravní napojení: ze silnice II/236,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí (les), rozšíření dnes rozptýlené zástavby podél silnice II/236 v lokalitě za hřbitovem.

Plocha ZV1

funkční využití: plocha zemědělských staveb,

rozloha: 1,5 ha,

lokalizace: jihovýchodní okraj Svaté,

charakteristika: stávající soukromá zemědělská farma, nacházející se na jihovýchodním okraji sídla jižně od silnice III/2363, je navržena k rozšíření jižním směrem. Severozápadní okraj plochy č.11 již leží v poddolovaném území, jejím jihovýchodním okrajem prochází navržený lokální biokoridor,

dopravní napojení: ze stávající zemědělské usedlosti, popř. ze silnice III/2363.

2. Vymezení ploch určených k přestavbě

Územní plán vymezuje na území obce Svatá jedno přestavbové území – plochu občanské vybavenosti O1 (blízko křižovatky silnic II/236 a III/2363). Rozloha této přestavbové plochy činí 0,39 ha.

3. Vymezení systému sídelní zeleně

Územní plán navrhuje v řešeném území dvě plochy izolační zeleně – mezi severovýchodním okrajem plochy B3 a silnicí III/2363 (plocha IZ1) a mezi jižním okrajem plochy B4 a silnicí III/2363 (plocha IZ2), a dále plochu veřejné zeleně kolem vodního zdroje v jihovýchodní části sídla. Celková rozloha ploch navržených pro izolační zeleň činí 0,63 ha a pro veřejnou zeleň 0,57 ha, z toho plochy IZ2 a VZ1 mají rozlohu větší než 0,5 ha a jsou tedy blíže charakterizovány.

Plocha IZ2

funkční využití: izolační zeleň,

rozloha: 0,5 ha,

lokalizace: východní sektor sídla,

charakteristika: plocha IZ2 představuje návrh izolační zeleně, která bude oddělovat rozvojovou plochu bydlení B4 od provozu na silnici III/2363, z níž bude přes plochu IZ2 také vstup do této největší obytné zóny obce. Celá lokalita leží v poddolovaném území.

Plocha VZ1

funkční využití: veřejná zeleň,

rozloha: 0,6 ha,

lokalizace: jihovýchodní část Svaté,

charakteristika: na ploše VZ1, vymezené kolem vodních zdrojů východně od centra obce 
 navrhuje územní plán uprostřed rozvojové plochy bydlení B4 výsadbu 
 veřejné zeleně. Severozápadním okrajem plochy VZ1 probíhá ve směru 
 jihozápad-severovýchod trasa elektrického vedení VN 22 kV.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, 
 včetně podmínek pro její umísťování

1. Doprava

Silnice

Územní plán nenavrhuje žádné nové silnice, pouze přeložku části silnice II/236 v zatáčce v jihovýchodní části obce.

Hlavní pozemní komunikace v řešeném území tvoří průtahy silnic, umožňující spojení s okolními obcemi, Berounem a s dálnicí D5: silnice II/236, spojující Zdice s Křivoklátem, a silnice III/2363, přicházející do obce od Králova Dvora a ve Svaté se napojující na silnici II/236. Na okraji katastru ještě na silnici II/236 ústí silnice III/2362 od Kublova. Z konfigurace terénu plyne, že podélné sklony silnic se blíží hodnotě 12 %. Dopravní zatížení obce představuje průjezd cca 2 tis. vozidel denně, z toho 10 % TNV.

Místní komunikace

Územní plán navrhuje na ploše B4 místní komunikaci, která bude směřovat ze silnice III/2363 západní částí plochy severním směrem, kde se napojí na stávající místní komunikaci. V rámci plochy B1 je navrhována nová páteřní komunikace, která bude procházet plochou ze stávající komunikace III/2352, na kterou se napojí v jižní části obce.

Dále je územním plánem navrhována místní komunikace na ploše B3. Tato komunikace propojuje silnice II/236 a III/2363.

Současný stav místních komunikací v obci vyžaduje rozšíření a povrchové úpravy všech místních komunikací, bez výrazných a v územním plánu registrovaných rozšíření, s většími nároky na plochy, které lze vyjádřit v měřítku 1:5 000. Veškeré místní komunikace v centru obce neodpovídají šířkovým poměrům dle platných norem. Vzhledem k charakteru zástavby je nemožné tyto komunikace významně rozšiřovat a jediným možným řešením je upravit průjezdnost obcí dopravním značením a celou stávající síť místních komunikací maximálním možným způsobem zjednosměrnit.

Železnice

Katastrálním územím Svaté ani v jeho bezprostředním okolí v současné době neprobíhá žádná železniční trať. Nejbližší železniční zastávka (na trati č.170 Zdice-Plzeň-Cheb) se nachází jižně od obce v 3 km vzdálených Zdicích.

Veřejná doprava

Katastrálním územím obce projíždí v průběhu týdne autobusy na třech linkách, z nichž má pro místní obyvatele větší význam pouze linka č.210004 (Beroun-Skryje), na níž staví ve Svaté ve směru na Skryje 14 spojů (z nichž ovšem 9 autobusů končí v Broumech) a ve směru na Beroun 15 spojů (z nich jezdí dva autobusy jen do Králova Dvora). Třetina autobusových spojů má víkendový (rekreační) charakter. Zbylé dvě linky – č.210301 (Zdice-Beroun-Praha) a č.310960 (Skryje-Beroun-Praha) – mají pro obyvatele Svaté jen okrajový význam, neboť zajišťují spojení obce s Prahou jen jednou denně.

Pro účely autobusové dopravy byly vybudovány čtyři autobusové zastávky - v centru obce, na jihovýchodním okraji sídla, u myslivny Král a na křižovatce silnic II/236 a III/2352 na severozápadním okraji řešeného území. Jejich stav je po úpravách dobrý, avšak někde nejsou dostatečné "zálivy" pro zajíždění autobusů do zastávky mimo vozovku. Proto navrhuje územní plán vybudování zálivů zastávky „Pod kopcem“ (ve směru na Beroun) a rozšíření zálivů zastávky „U Sýkorů“ v centru obce.

Komunikace pro pěší a cyklisty

Situace na úseku komunikací pro pěší a cyklisty je neuspokojivá. Komunikace v obci jsou většinou bez chodníků, v řadě případů je pěší provoz veden po vozovce. Cyklistický provoz probíhá po místních komunikacích a silnicích.

V zastavěném území obce jsou navrženy chodníky pro pěší s tím, že při budování nových místních komunikací kategorie MO 8 a MO 7 jsou navrhovány chodníky po obou stranách ulice. V případě stávajících ulic je výstavba chodníků problematická, neboť ulice jsou úzké a nevyhovují nejen svým povrchem, ale především svým směrovým a šířkovým řešením. Přesto i zde navrhuje územní plán alespoň u hlavních místních komunikací výstavbu chodníků alespoň po jedné straně ulice o minimální šířce 1,5 m. Nové cyklostezky povedou z centra obce ke koupališti nacházejícím se severozápadně od sídla a od budoucí plochy bydlení B8 kolem severního okraje sídla směrem na Trubskou.

Plochy pro dopravu v klidu

Územní plán nenavrhuje na území Svaté žádné nové odstavné plochy. Pouze budou zpevněna parkoviště u obecního úřadu, u hřiště, u hřbitova a u Vranského lesa. Formou regulativů je stanovena povinnost umístit na každé parcele nového rodinného domu dvě místa pro parkování vozidel, z nichž alespoň jedno by mělo být v garáži.

Ostatní doprava

Na území obce se v současné době nenachází žádné letiště ani plocha vhodná pro jeho realizaci.

Rovněž jiná doprava (vodní a pod.) se na území obce nevyskytuje.

2. Občanské vybavení

Stávající úroveň občanské vybavenosti ve Svaté v podstatě odpovídá velikosti obce. Rozvojové záměry obce si však vyžádají rozšíření počtu zařízení občanské vybavenosti, pro kterou vymezuje územní plán plochu O1 u křižovatky silnic II/236 a III/2363.

3. Technické vybavení

# Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Celé území patří do povodí Berounky. Hlavním odvodňovacím tokem je levostranný přítok Počapelského potoka (číslo hydrologického pořadí 1-11-04-048), který pramení jižně od sídla, na úpatí Pravé hory, teče východním směrem, za Trubínem se vlévá do Počapelského potoka, který v Králově Dvoře ústí do Litavky. Nedaleko silnice II/236 v lokalitě Král pramení Dibeřský potok, který teče na severovýchod směrem na Trubskou, za níž se stáčí na jihovýchod do Králova Dvora, kde se vlévá do Litavky. Na horním toku Dibeřského potoka severozápadně od sídla bylo zřízeno koupaliště.

Pro vodní režim krajiny zde mají mimořádný význam lesní porosty, zejména vzhledem k malému množství srážek.

Územní plán respektuje stávající vodní toky a nenavrhuje jejich úpravy a zatrubňování, které by znehodnotily jejich přírodní charakter a funkci. Rovněž nenavrhuje žádné nové vodní plochy. Podél vodotečí ponechává volný, nezastavitelný manipulační pruh o šířce 6 m pro umožnění přístupu správci toků.

Zásobování pitnou vodou

V obci Svatá je vybudován veřejný vodovod, kterým je zásobena většina sídla (kromě jižní části a lokality Král). Vlastníkem vodovodního systému je obec Svatá, provozovatelem vodovodu je VaK Beroun a.s. Předpokládaná dostavba celého vodovodního systému v obci je cca v roce 2010.

Vodovodní systém  je napojen na skupinový vodovod BKDZH, resp. z vodojemu Černín (místní část obce Zdice). U tohoto vodojemu je vybudována čerpací stanice Svatá o výkonu Q = 3,5 l/s, H = 112 m, která přečerpává výtlačným řadem vodu do zemního dvoukomorového vodojemu Svatá o objemu 2 x 50 m3 (476,90/474,40 m n.m.). Z vodojemu je voda dále gravitačně zásobním řadem přiváděna do obce. Vodovodní síť v obci je rozdělena do dvou tlakových pásem. Pro redukci tlaku slouží redukční soustava umístěná v armaturní šachtě.

Hygienické zabezpečení vody je prováděno chlorováním ve vodojemu Svatá.

Zbylá část Svaté je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Proto územní plán navrhuje dostavbu vodovodní sítě pro umožnění napojení všech objektů Svaté, a to jak stávajících, tak objektů v navržených plochách.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den/obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-Žebrák a Zářezy-Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Výpočet potřeby vody:

S ohledem na převažující zástavbu rodinnými domy se uvažuje s potřebou vody na 1 obyvatele (dle čl.IV A.26) v bytech s obvyklým technickým standardem 150 l/os/den; v bytech s nadprůměrným standardem cca 200 l/os/den.

Tato bilance vychází z předpokladů vyšší spotřeby vody, než je skutečná spotřeba v současné době, kdy dochází v důsledku zvyšování ceny vody k úsporám její spotřeby. Územní plán pracuje s určitými rezervami, které se opírají o předpoklad, že bude docházet k trvalé modernizaci a zvyšování standardu bydlení a požadavků na hygienu (sauny, bazény, zvýšené nároky na mytí nádobí a praní ve službách apod.).

Zemědělská usedlost má vlastní zdroj vody, proto není do bilance potřeby vody zahrnuta.

Současný stav

A. Obytné pásmo

377 obyvatel po 150 l/os 			56,55 m3/d

350 obyvatel po 60 l/os 			21,00 m3/d

------------------------------------------------------------------------------------

Obytné pásmo celkem 															77,55 m3/d

B.Občanská vybavenost

727 obyvatel po 20 l/os 			14,54 m3/d

Průměrná denní potřeba vody pro obec Svatou celkem	92,09 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp celkem: 92,09 m3/d = 3,84 m3/h = 1,07 l/s

Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 138,14 m3/d = 5,76 m3/h = 1,60 l/s

Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 10,36 m3/h = 2,88 l/s

Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): V = 60 % Qm = 83 m3.

Návrh:

A. Obytné pásmo

700 obyvatel po 150 l				105,00 m3/d

300 obyvatel po 200 l				  60,00 m3/d

350 obyvatel po 60 l/os 			  21,00 m3/d

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obytné pásmo celkem			186,00 m3/d

B.Občanská vybavenost

1 350 obyvatel po 30 l/os 			   40,50 m3/d

Hostinec 50 míst u stolu po 50 l 		     2,50 m3/d

1 výčepní stolice, 1 směna 			     2,00 m3/d

Penzión 10 lůžek po 150 l 			     1,50 m3/d

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanská vybavenost celkem		   46,50 m3/d

Potřeba vody pro obec Svatou celkem	  232,50 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp = 232,50 m3/d = 9,69 m3/h = 2,69 l/s

Maximální denní potřeba vody Qm = 1,4 Qp = 325,50 m3/d = 13,56 m3/h = 3,77 l/s

Maximální hodinová potřeba vody Qh = 1,8 Qm = 24,41 m3/h = 6,78 l/s

Potřebný objem vodojemu - minimálně 60 % hodnoty Qm, zvětšený o požární zásobu, tj. 325,50 x 0,60 =195 + 33 = 228 m3.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec Svatá nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Dešťové vody jsou z obce odváděny dešťovou kanalizací do místní vodoteče. Do ní jsou zaúsťovány i přepady ze septiků a v některých případech i splaškové vody. U části obytných objektů jsou splaškové vody shromažďovány v domovních žumpách, odkud jsou vyváženy na přilehlé zemědělské pozemky.

Územní plán navrhuje vybudování gravitačního kanalizačního přivaděče ze Svaté napojeného na kanalizaci obce Trubín, která je dále svedena do ČOV Beroun. Celková délka kanalizačního přivaděče bude činit 2 204,5 m. Jeho trasa bude začínat na konci zástavby Svaté a zpočátku povede v délce cca 155 m v pravé krajnici silnice III. třídy č.2363 ve směru Svatá-Trubín až k mostu, který přechází místní málo vodnou vodoteč. Před mostem bude trasa sběrače svedena pod silniční násep, a to šachtou o hloubce 5,4 m s rozdílem kót dna potrubí 3,11 m situovanou v krajnici komunikace. Odtud pak bude pokračovat podél silničního náspu, bude podcházet vodoteč a opět podél silničního náspu v trase nezpevněného sjezdu k louce se vrátí na silnici. V tomto místě překoná převýšení (proti sklonu uložení potrubí) o výšce 2,5 m a délce cca 50 m, což má za následek uložení potrubí v maximální hloubce 
4-4,5 m pod terénem na délce cca 20 m, 3,5-4 m na délce cca 50 m. V pravé krajnici silnice pak bude trasa sběrače pokračovat v délce 1 820 m až k začátku Trubína. Přivaděč je navržen z PVC trub DN 300, uložených do pískového lože s důrazem na maximální vodotěsnost spojů trub.

Výpočet množství odpadních vod

Množství splaškových vod je dáno spotřebou vody, která je vypočtena výše. Výpočet je proveden dle ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Průměrný odtok splaškových odpadních vod Qs = Qp x 0,9:

NÁVRH: 2,69 x 0,9 = 2,42 l/s

Tato hodnota je ovšem pouze statistická, neboť převládá odtok nerovnoměrný v průběhu 24 hod. Nerovnoměrnost odtoku splaškových vod se vyjadřuje součiniteli hodinové nerovnoměrnosti odtoku v závislosti na počtu připojených obyvatel na danou kanalizační síť. Příslušným součinitelem kh se vyjadřují maximální odtoky jako násobek průměrné odtokové hodnoty Qs a koeficientu kh :

Qsmax.= Qs x kh

Výhledovému počtu obyvatel Svaté (1 000 obyvatel) odpovídá hodnota kh 4,4. Jelikož však obsahuje součinitel 100% rezervu (tj. plnění stok pouze 50 %), vychází maximální odtok splaškových odpadních vod ze Svaté takto:

NÁVRH : 2,2 x QS  = 2,2 x 2,42 = 5,32 l/s

Obdobně byl stanoven i minimální průtok (jeho stanovení ověřuje průtokové charakteristiky v potrubí a následná opatření zabraňují usazování nečistot v potrubí) jako průměrný noční průtok: Qsmin. = Qs x 0,67:

NÁVRH: 2,42 x 0,67 = 1,62 l/s

Elektrická energie

Elektrická energie je do obce dopravována z rozvodny Beroun prostřednictvím venkovního vedení 22 kV, které rozvádí elektrickou energii do dvou trafostanic (jedné zděné a jedné příhradové) s osazenými transformátory 160 kVA, které byly zřízeny v západní a v centrální části Svaté.

Pro pokrytí potřeb nové bytové výstavby bude nezbytné vybudování čtyř nových transformačních stanic a to v rámci rozvojových ploch B1, B3, B4 a B5.

Veškeré nové rozvody budou realizovány jako podzemní kabelové vedení el. energie.

Výpočet nárůstu spotřeby elektrické energie

Ve výhledu se předpokládá následující nárůst spotřeby elektrické energie:

NÁVRH celkem ...........876 kW

Výpočet vychází z následujících předpokladů:

a) stupeň elektrizace "A" (ČSN 332130) - základní stupeň se počítá pro 80 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj.v  případě Svaté pro celkový počet 192 rodinných domů

a1) stupeň elektrizace "B" (tj.základní stupeň + elektrické vaření + ohřev teplé vody + elektrické topení) - počítá se pro 20 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj. v případě Svaté pro 48 rodinných domů

a) = Pb1 = 5,5 x nb x 0,3 = 5,5 x 192 x 0,3 = 317 kW

a1) = Pb2 = 18 x nb x 0,3 = 18 x 48 x 0,3 = 259 kW

Dále se v průběhu návrhu předpokládá nárůst spotřeby elektrické energie v důsledku realizace těchto zařízení:

zařízení občanské vybavenosti - 160 kW

rozšíření zemědělské farmy - 140 kW

Plyn

V současné není plyn do Svaté zaveden. Jelikož ani v bezprostředním okolí obce žádný vysokotlaký plynovod neprochází (nejbližší možnost napojení na zemní plyn je cca 3 km jižně od obce, na stávající vysokotlaký plynovod DN 350 Praha-Beroun-Zdice), jeví se její eventuální plynofikace v nejbližší době jako nereálná. Přesto však byl proveden orientační výpočet spotřeby zemního plynu pro domácnosti, aby bylo možné rentabilitu plynofikace obce objektivně posoudit a zvážit kombinaci zásobování obce prostřednictvím plynu a elektřiny jako alternativu oproti úplné elektrifikaci. Obec by v delším výhledu byla napojena na vysokotlak z Černína, z něhož by byl plyn přiveden do regulační stanice, kterou navrhuje územní plán umístit na východním okraji obce. Z této regulační stanice by byl plyn rozváděn po celé obci.

Výpočet spotřeby plynu

Výpočet odběrů zemního plynu v kategorii obyvatelstva vychází z těchto předpokladů:

- rodinné domy stávající: 138 b.j.

- rodinné domy navržené: 264 b.j.

Za předpokladu plynofikace 80 % stávajících (v případě Svaté 110 bytů v rodinných domech) a 90 % budoucích obytných objektů (238 bytů v rodinných domech), lze předpokládat následující spotřebu plynu v kategorii obyvatelstva :

Odběr zemního plynu za rok v kategorii obyvatelstva – návrh:

- vaření jídel 348 b.j x 120 m3			=      41 760 m3/rok

- příprava teplé užitkové vody 348 b.j x 600 m3	=    208 800 m3/rok

- vytápění bytů 348 b.j x 3 000 m3			= 1 044 000 m3/rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- součet				= 1 294 560 m3/rok

V případě, že by se 80 % stávajících a 90 % budoucích obytných objektů napojilo na plyn a spotřeba velkoodběratelů a maloodběratelů by se ustálila na cca 200 tis. m3/rok, lze předpokládat, že by obec koncem návrhu spotřebovala přibližně 1,5 mil. m3 plynu ročně.

Spoje

Situace v telekomunikační síti je ve Svaté vyhovující. Obec je napojena na digitální telefonní ústřednu ve Zdicích.

V budoucnu povede napříč řešeným územím dálkový optický kabel v trase Žebrák - Kublov - Nižbor.

Pro novou výstavbu rodinných domů se doporučuje provést telefonní rozvody umožňující 100% telefonizaci bytového fondu, a to úložně až k účastníkovi. Pro zajištění spolehlivého provozu bude dále vhodné provést veškeré (tj. i stávající) telefonní rozvody po obci úložně.

Veškeré nové rozvody je nutné budovat jako podzemní kabelové vedení.

4. Odpadové hospodářství

Územní plán nenavrhuje změnu v koncepci nakládání s odpady. I nadále bude komunální dopad, který je na území obce vyprodukován, odvážen na skládku tuhého komunálního dopadu specializovanou firmou.

e) Koncepce uspořádání krajiny

1. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Řešené území je součástí chráněné krajinné oblasti CHKO Křivoklátsko.

V rámci tvorby krajinného prostředí je územní plán zaměřen především na vymezení Územního systému ekologické stability, dále navrhuje výsadbu izolační zeleně mezi plochami B3 a B4 a silnicí III/2363 (plochy IZ1 a IZ2), vymezuje plochu pro trvalé travní porosty na jižním okraji sídla (plocha TP1) a navrhuje zalesnění úzkého pruhu orné půdy severovýchodně od Svaté (plocha L1). Na ploše KZ1 severně od sídla bude vysázena krajinná zeleň. Přehled těchto ploch je uveden v tabulce.

| OZNAČENÍ PLOCH | VYUŽITÍ PLOCH | VÝMERA [ha] |
| --- | --- | --- |
| IZ1 | Izolační zeleň | 0,08 |
| IZ2 | Izolační zeleň | 0,55 |
| KZ1 | Krajinná zeleň | 6,75 |
| TP1 | Trvalé travní porosty | 0,37 |
| L1 | Les | 0,38 |

2. Územní systém ekologické stability

Vzhledem k poloze Svaté na jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko, v klidném a harmonickém prostředí, se vyvinul v okolí obce (zejména v jejím severním a západním zázemí) relativně kompaktní a jednolitý Územní systém ekologické stability, se soustavou dobře vyvinutých biokoridorů, biocenter a interakčních prvků.

Řešeným územím procházejí dva regionální biokoridory. Regionální biokoridor RBK 1181 začíná jihozápadně od Černína a vede severozápadním směrem, západně od Svaté přes celé katastrální území obce a napojuje se na regionální biocentrum RBC 1441 „U děravé skalky“ (mimo řešené území). Další regionální biokoridor RBK 1182 vede západní částí katastru obce z RBC 1441 na jihozápad až k Žebráku.

Lokální biocentra se soustřeďují zejména  v lese v západní  části  řešeného  území a jsou buď včleněna do RBK 1181 (LBC 36 „Král“, LBC 37 „Vraní les“) nebo do RBC 1182 (LBC 35 „Černý les“), popř. v jihozápadní části obce (LBC 38 – „Vraní skála“ a LBC 39 – „Pod Vraním“). Při silnici II/236 jižně od Svaté je vymezeno lokální biocentrum LBC 41 „Vodní zdroje“. Poslední dvě lokální biocentra se nacházejí severovýchodně od obce – LBC 42 „Nad lipovým dolíkem“ lokalizované na louce cca 450 m od současné zástavby je navrženo a LBC 23 tečující severovýchodní hranice obce je funkční. Všechna uvedená biocentra jsou propojena systémem lokálních biokoridorů, které vytvářejí tyto dva pásy: LBC 23 – LBC 42 – LBC 41 – LBC 37 – LBC 36 – LBC 35 a LBC 37 – LBC 38 – LBC 39 a dále na jih mimo řešené území.

Celý Územní systém ekologické stability doplňují interakční prvky 117 (Lipový dolík na severovýchodním okraji obce), č.118 (Vraní skála ve Vraním lese) a 119 (Svatská skála - obecní skála přímo ve Svaté).

Přehled jednotlivých biocenter, biokoridorů a interakčních prvků na katastrálním území obce Svatá je uveden v následující tabulce.

## BIOCENTRA

| Název | Pořadové číslo | Prvek ÚSES | Geobioce-nologická typizace | Rozloha biocentra / délka biokoridoru | Charakteristika ekotopu a bioty | Cílový stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Černý les | 35 | lokální biocentrum funkční | 3B3, 2AB3 | 3,15 ha | lesní biocentrum vložené v RBK 1182; lesní plochy s převahou listnáčů, skladba dřevin: 100 % dub, věk 57 let.. Hlinité dubové bučiny a uléhavé bukové doubravy; původní vegeta-cí byly dubohabrové háje | vyhovuje, zdravotní probírka |
| Král | 36 | lokální biocentrum funkční | 3B3, 3AB3 | 5,42 ha | lesní biocentrum vložené do RBK 1181. Skladba dřevin: lesní skupina 15C3 (2,96 ha) – 30 % dub, 30 % lípa, 20 % borovice, 15 % modřín, 5 % smrk, věk 32 let; lesní skupina 15B3 (0,88 ha) – 40 % dub, 25 % modřín, 20 % borovice, 10 % lípa, 5 % buk, věk 32 let; lesní skupina 15B4 (0,94 ha) – 80 % lípa, 15 % dub, 5 % olše, věk 51 let; lesní skupina 18A2 (0,64 ha) – 60 % buk, 20 % dub, 10 % smrk, 5 % borovice, 5 % modřín, věk 22 let. Hlinitá dubová bučina a uléhavá kyselá dubová bučina; původní vegetací byly dubohabrové háje | vyhovuje. Postupně probírka na úkor jehličnanů, hlavně smrku |
| Vraní les | 37 | lokální biocentrum funkční | 3B3 | 5,63 ha | lesní biocentrum, skladba dřevin: 65 % dub, 35 % modřín, věk 32 let. Jedná se o lokální biocentrum vložené do RBK 1181; svěží dubová bučina, původní vegetací byly dubohabrové háje | probírka na úkor modřínu |
| Vraní skála | 38 | lokální biocentrum funkční | 2A1, 3AB2 | 3,00 ha | lesní biocentrum na ploše přírodní památky Vraní skála (2,56 ha) doplněné o přilehlé lesní plochy do velikosti 3 ha. Geologicky důležitý buližníkový hřbet (největší buližníko-vé těleso v severozápadním Barrandienu), poměrně chudá vegetace skalních výchozů, okolo borové kultury. Skladba: borovice, bříza, jedle | převedení kulturních porostů na přirozenou skladbu, pro-bírkou zviditelnit skalní domi-nantu |

## BIOCENTRA - POKRAČOVÁNÍ

| Název | Pořadové číslo | Prvek ÚSES | Geobioce-nologická typizace | Rozloha biocentra / délka biokoridoru | Charakteristika ekotopu a bioty | Cílový stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pod Vraním | 39 | lokální biocentrum funkční | 3BC3, 3AB3, 3B3 | 4,21 ha | lesní biocentrum. Skladba dřevin: lesní skupina 24F4 (1,72 ha) – 60 % dub, 30 % habr, 5 % buk, věk 33 let; lesní skupina 24F6 (2,49 ha) – 48 % borovice, 23 % buk, 20 % dub, 4 % habr, 3 % smrk, 2 % jedle, věk 142 let. Javorobuková doubrava a bohatá dubová bučina | zdravotní probírka |
| Vodní zdroje | 41 | lokální biocentrum navržené | 3AB3, 3BC4 | 3,00 ha | biocentrum sestává z lučních porostů roz-dělených silnicí Černín-Svatá na východní a západní část. Luční porosty sestávají z luk na svazích či terasách strouhy a z louky v za-mokřené nivě, louky ve vyšších partiích bio-centra náleží mezi mezofilní louky s do-minancí ovsíku vyvýšeného, kostřavy čer-vené, ovsíře pýřitého a šalvěje luční. Dále by-ly ve vyšších partiích zaznamenány tyto dru-hy: žebříček obecný, kontryhel, třeslice pro-střední, zvonek rozkladitý, ostřice srstnatá, ocún jesenní, srha říznačka, přeslička polní, svízel bílý, svízel siřišťový, kakost luční, pam-peliška srstnatá, kopretina časná, jitrocel kopinatý, pryskyřník prudký, kokrhel menší, šťovík kyselý, šťovík menší, jetel luční, troj-štět žlutavý, vikev ptačí, vikev plotní. V sou-časné době jsou louky bez výskytu vzácných a ohrožených druhů, za zaznamenání však stojí masový výskyt ocúnu jesenního | udržet plochu luk v okolí s vy-loučením hnojení - pravidelně kosit |
| Nad Lipovým dolíkem | 42 | lokální biocentrum funkční | 3A3, 3BD3 | 3,2 ha | Poměrně strmá stráň horní části lipového dolíku s četným keřovým porostem. Původní vegetace na rozhraní dubohabrových hájů a acidofilních doubrav | - |

## BIOCENTRA - POKRAČOVÁNÍ

| Název | Pořadové číslo | Prvek ÚSES | Geobioce-nologická typizace | Rozloha biocentra / délka biokoridoru | Charakteristika ekotopu a bioty | Cílový stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pod Plešivcem | 40 | lokální biocentrum částečně funkční | 2A3 | 3,00 ha | lesní biocentrum, kyselá buková doubrava biková. Skladba dřevin: lesní skupina 37A1 (0,18 ha) – 50 % akát, 40 % borovice, 10 % buk, věk 17 let; lesní skupina 37A2 (0,21 ha) – 90 % akát, 5 % borovice černá, 5 % dub, věk 34 let; lesní skupina 37A4 (2,06 ha) – 100 % akát | postupná výměna porostů za plochy přirozené skladby- |

## BIOKORIDORY

| Označení | Katastrální území | Aktuální vegetace | Stupeň ekologické stability | Délka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBK 15 | Hředle - Svatá - Hudlice | les - funkční | 3, 4 | 1 250 m |
| RBK 17 | Hředle - Knížkovice - Svatá - Hudlice | les - funkční | 3, 4 | 2 200 m |
| BK 35 - 36 | Svatá | lesem podél cesty - funkční | 3 (4) | 870 m |
| BK 36 - 37 | Svatá | les - funkční | 3, 4 | 500 m |
| BK 37 - 38 | Svatá | lesem přes vrchol a po spádnici a loukou - funkční | 3 | 780 m |
| BK 38 - 39 | Svatá | lesem po spádnici - funkční | 3 | 360 m |
| BK 41 - 42 | Svatá, Černín | loukou podél katastrálních hranic - funkční | 3, 4 | 1 500 m |
| BK 42 - 0 | Svatá, Hudlice | loukou podél polní cesty k hranicím k.ú. - funkční | 3 (2) | 350 m |

## INTERAKČNÍ PRVKY

| Název | Pořadové číslo | Prvek ÚSES | Rozloha | Charakteristika ekotopu a bioty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vraní skála | 114 | interakční prvek | 18,06 ha | vypreparované skály algonkických buližníků o délce cca 1 200 m a šířce asi 150 m; lesní hřeben s reliktním borem. V lesích převládají jehličnany |
| Svatská skála | 115 | interakční prvek | 1,5 ha | buližníkový útvar - kamýk přímo nad zástavbou obce o délce cca 250 m a o šířce od 40 m do 100 m |
| Lipový dolík | 116 | interakční prvek | cca 21 ha | terénní deprese na okraji lesních ploch, zakončená sedlem - rozvodím. Plocha cca 700 m dlouhá a 300 m široká, využívaná částečně jako pastvina. Generelní sklon deprese k jihu. Četné keřovité porosty |

3. Protierozní opatření

Vzhledem ke složité konfiguraci a vysoké členitosti terénu je pro obec velmi důležitá protierozní ochrana půdy. Na území Svaté připadají v úvahu především technická opatření. V rámci ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi navrhuje územní plán doplnění krajinné zeleně podél polních cest, na mezích, ve stržích, výsadbu zatravněných, křovinných nebo zalesněných pásů ve formě vsakovacích a sedimentačních pásů.

4. Ochrana před povodněmi

Hlavním odvodňovacím tokem Svaté je levostranný přítok Počapelského potoka, který pramení jižně od sídla, na úpatí Pravé hory, a teče východním směrem mimo řešené území. Severní okraj katastrálního území tečuje Dibeřský potok. Ani jeden z těchto dvou vodních toků nemá stanoveno záplavové území. Územní plán nenavrhuje žádná protipovodňová opatření.

5. Koncepce rekreace

Rekreace je jednou z významných funkcí obce Svatá. Dvě menší rekreační lokality jsou situovány u hřbitova a na severním okraji řešeného území. Hlavní formou individuální rekreace ve Svaté je a i nadále zůstane chalupaření v upravených objektech rozmístěných po celém sídle. Vzhledem k příznivým podmínkám obce pro cykloturistiku navrhuje územní plán dvě nové cyklostezky vedoucí z centra obce severozápadním směrem ke koupališti a od budoucí plochy bydlení B8 kolem severního okraje sídla směrem na Trubskou.

6. Dobývání nerostů

Na území obce Svatá nebyla vyhodnocena žádná výhradní ložiska ani prognózní zdroje nerostů a nebyla zde stanovena chráněná ložisková území. V jižní části sídla a na úpatí Pravé hory však zasahují do řešeného území poddolovaná území - č. 1613 Svatá-Vraní skála, č.1626 Černín u Zdic, č. 1641 Svatá 2-Fridrich, č.1650 Svatá, č. 1669 Hudlice-Barborka, č. 5534 Svatá 4 a č. 5466 Svatá 3-Hg Důl. Jejich vymezení je zřejmé z grafické dokumentace – z koordinačního výkresu.

Při realizaci stavby na poddolovaném území je nutný expertní báňský posudek a doporučuje se postup  podle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch 
 s rozdílným způsobem využití

1. Zastavěná území a zastavitelné plochy

plochy bydlení

      - Plochy bydlení venkovského charakteru

Tyto plochy pokrývají celou obytnou část urbanistického půdorysu sídla. Nové plochy (B1, B2, B3, B4, B4a, B5, B6, B7 a B8) vymezuje územní plán prakticky po celém obvodu sídla.

Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech,

- místní komunikace, pěší cesty,

- garáže v rámci vlastního pozemku;

Přípustné využití: - objekty pro chov drobného domácího zvířectva,

- veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,

- parkoviště pro osobní automobily,

- dětská hřiště,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - na plochách B1, B6, B7 a B8 veškeré stavby do vzdálenosti průměrné 
 výšky porostu v 80 letech věku,

- na plochách B4 a B4a veškeré stavby v ochranném pásmu elektrického vedení VN 22 kV,

- veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
 využitím;

Podmíněně přípustné využití: - stavby pro drobné řemeslné podnikání, které nesnižují kvalitu životního prostředí a pohodu bydlení na sousedních pozemcích (při jejich výkonu nedochází k pachovým, světelným, hlukovým či ekologicky zátěžovým emisím);

Podmínky prostorového uspořádání: - maximální výška zástavby: dvě nadzemní podlaží + 
 obytné podkroví,

- podíl zpevněných ploch max. 35 %,

- velikost stavebních pozemků min. 800 m2.

plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ

- Plochy smíšené obytné

Tato plocha je vymezena u lesa na západním okraji lokality Král.

Hlavní využití: -     bydlení

- objekty pro drobné podnikání,

- garáže v rámci vlastního pozemku;

Přípustné využití: - zařízení občanského vybavení (maloobchodní, stravovací a ubytovací služby),

- veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
  využitím;

Podmínky prostorového uspořádání: - maximální výška zástavby: dvě nadzemní podlaží + 
  obytné podkroví,

- podíl zpevněných ploch max. 35 %,

plochy rekreace

      - PLOCHY individuální  rekreace

Tyto plochy se rozkládají u hřbitova a na severním okraji řešeného území.

Hlavní využití: - stávající stavby pro rodinnou rekreaci;

Přípustné využití: - veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,

- objekty občanského vybavení (stravovací a ubytovací zařízení),

- hřiště pro míčové hry,

- komunikace a polní cesty,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití:	- stavby větší než 25 m2 zastavěné plochy a vyšší než 5 m;

- stavby pro chovatelství větší než 16 m2 zastavěné plochy v jednom 
  nadzemním podlaží a vyšší než 5 m,

- zimní zahrady v jednom nadzemním podlaží a skleníky větší než 40 m2 zastavěné plochy a vyšší než 5 m,

- zvyšování stávající zastavěné plochy na pozemku celkem nad 80 m2,

- u zahrádkářských chat zvyšování stávající zastavěné plochy objektu 
 nad 25 m2; včetně verand, vstupů a podsklepených teras, s tím že 
 chata může mít jen jedno nadzemní podlaží a podkroví,

Podmíněně přípustné využití: - trvalá ohniště, za podmínky zachování protipožární 
  bezpečnosti,

- změny původních objektů venkovského charakteru 
 na rekreační chalupy;

Podmínky prostorového uspořádání: - oplocení pozemků pro rodinnou rekreaci z přírodních 
 materiálů,

- sedlové střechy,

- výška objektů do jednoho nadzemního podlaží a podkroví.

Plochy občanského vybavení

- OBČANSKÁ VYBAVENOST

Tyto plochy se nacházejí především podél silnice II/236, ale i ve východní a v západní části Svaté. Nová plocha je vymezena u křižovatky silnic II/236 a III/2363.

Hlavní využití: -     zařízení pro maloobchod a stravování,

- ubytovací a obytné objekty,

- objekty pro administrativu,

- veřejná prostranství a parkoviště,

- kulturně společenská zařízení a stavby;

Přípustné využití: - zařízení péče o děti, školská zařízení,

- zdravotnická zařízení a objekty pro sociální služby,

- stavby pro církevní účely,

- stavby pro ochranu obyvatelstva,

- plochy veřejné zeleně,

- sportovní plochy (tělocvičny, hřiště),

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
  využitím;

Podmíněně přípustné využití: - na ploše O1 nová budova obecního úřadu, za předpokladu 
 zachování mateřské školy a restaurace a možnosti podkrovní 
 vestavby bytů ve stávajícím objektu,

- úpravy a modernizace stávajících objektů, včetně komplexní 
 rekonstrukce, za podmínky, že nedojde ke zvýšení objektu 
 o více než jedno podlaží;

Podmínky prostorového uspořádání: - výška objektů 15 m po hřeben střechy.

      - Plochy pro sport

Tyto plochy jsou lokalizovány u lesa severně od sídla.

Hlavní využití: -     hřiště pro míčové hry,

- plochy veřejné zeleně,

- veřejná prostranství a parkoviště;

Přípustné využití: - objekty sociálního zázemí (WC, umývárny, šatny),

- komunikace,

- dětská hřiště,

- sportovní haly,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími zvýšenou hlučnost (například skateboarding, „U rampa“ a další),

- veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
a přípustným využitím;

Podmíněně přípustné využití: - zařízení, která budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení (zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací);

Podmínky prostorového uspořádání: - oplocení do max. výše 2 m,

- zábrany za brankou fotbalového hřiště min. 6 m.

- HŘBITOV

Využití, včetně přípustných a nepřípustných regulativů určuje statut pohřebišť a pietních míst.

Plochy výroby a skladování

- PLOCHY SKLADOVÁNÍ A ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB

Tyto plochy jsou umístěny na jihovýchodním okraji sídla, kde je navíc vymezena další rozvojová plocha.

Hlavní využití: -     stavby pro zemědělskou výrobu,

- stájové a skladové objekty,

- plochy ochranné zeleně,

- veřejná prostranství a parkoviště;

Přípustné využití: - manipulační plochy,

- objekty dílen,

- objekty pro administrativu,

- sociální zařízení (WC, umývárny, šatny),

- objekty pro stravování,

- plochy veřejné zeleně,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
a přípustným využitím;

Podmíněně přípustné využití: - objekty pro další ustájení hospodářských zvířat, za podmínky, že negativní vlivy výroby nebudou zasahovat za hranice těchto pozemků;

Podmínky prostorového uspořádání: - podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit 
 plochy zeleně.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

- veřejná zeleň

Přípustné využití: - parkové úpravy ploch s květinovou výzdobou a s lavičkami,

- polní cesty;

Nepřípustné využití: - veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s přípustným využitím;

Podmíněně přípustné využití: - dětská hřiště;

Podmínky prostorového uspořádání: - skladba dřevin odpovídající původní dřevinné skladbě.

Společným regulativem pro veškerou novou výstavbu je ochrana archeologických nalezišť, neboť území obce má charakter území s archeologickými nálezy. Jelikož většina prováděných zemních prací podléhá odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, bude nutné získat před realizací jakékoliv výstavby souhlas Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

2) Nezastavitelná území

Nezastavitelné území představují v řešeném území plochy zemědělské (orná půda, zahrady, trvalé travní porosty, polní cesty), plochy vodní a vodohospodářské (vodní plochy a toky), plochy lesní (lesy, lesní cesty) a plochy smíšené nezastavěného území (krajinná zeleň, izolační zeleň, doprovodná zeleň).

- plochy přírodní (regionální biokoridor, lokální biocentrum – funkční, lokální biocentrum – navržené k vymezení, lokální biokoridor – funkční, lokální biokoridor – navržený k vymezení, významný krajinný prvek – funkční, památný strom)

Přípustné využití: - činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou a lesní produkcí,

- činnosti sloužící k zachování vysoké biodiverzity a ekologické stability v území (realizace ÚSES a dalších opatření přispívajících k vyšší retenci krajiny a opatření zvyšující ekologickou stabilitu území);

Nepřípustné využití: - vše ostatní;

Podmíněně přípustné využití:  - nezbytně nutná technická a dopravní infrastruktura,

- prvky drobné architektury ( křížky, pomníky apod.),

- informační tabule a turistické značky, za podmínky, že jejich výstavba nenaruší panorama okolní krajiny.

IZOLAČNÍ zeleň, kRAJINNÁ ZELEň

Přípustné využití: - stromová a keřová společenstva,

- polní cesty;

Nepřípustné využití: - jakékoli stavby;

Podmíněně přípustné využití: - výsadba stromů a keřů na protihlukových valech, za podmínky, že tyto valy budou chráněny proti erozi.

TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY

Přípustné využití: - louky a pastviny,

- oplocení;

Nepřípustné využití: - jakékoli jiné než přípustné využití;

Podmíněně přípustné využití: - odvodnění.

Plochy lesní

Přípustné využití: - místní listnaté a jehličnaté stromy, keře a bylinné patro,

- lesní cesty a turistické cesty,

- cyklostezky,

- oplocenky, krmelce a další zařízení pro lesní zvěř;

- přístřešky proti dešti,

- lavičky a informační tabule;

Nepřípustné využití: - veškerá zařízení, která nesouvisejí s přípustným využitím.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb.):

1) Veřejně prospěšně stavby

D1 – silnice II. třídy

D2 – D9 – místní komunikace

C1, C2 – cyklistické stezky

E1-E3 – venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV

E4-kabelové vedení elektrické energie VN 22 kV

T1-T4 - trafostanice

V1 – V20 – vodovodní řady

K1 – splaškový gravitační přivaděč Svatá-Trubín

K2 – K22 – splašková kanalizace

| Označení VPS | Dotčené pozemky p.č. |
| --- | --- |
| DOPRAVNÍ STAVBY |
| Silnice II. třídy |
| D1 | 566/1, 568, 577/1, 635 |
| Místní komunikace |
| D2 | 405/1, 405/4, 436, 453/2, 453/4, 541/1, 541/8, 547/1 |
| D3 | 453/2, 541/1 |
| D4 | 541/1, 547/1, 547/3, 549 |
| D5 | 563/1, 566/1, 568/3 |
| D6 | 49/5, 61/5 |
| D7 | 60/1, 61/3, 598/1, 610/1, 612 |
| D8 | 257, 266/1, 414, 415, 421, 425/1 |
| D9 | 533/1, 547/1, 630/2, 633 |
| Cyklostezky |
| C1 | 238/3, 392/1, 392/2, 392/4, 405/1, 405/3, 429, 436, 1160/1, 1162/4, 1164/1, 1164/2, 1166/1, 1166/3, 1171, 1180/1, 2399, 2409 |
| C2 | 240/1, 257, 266/1, 421 |
| ZÁSOBOVÁNÍ VODOU |
| Vodovodní řady |
| V1 | 453/2, 541/1 |
| V2 | 541/1, 547/1, 547/3, 549, 635 |
| V3 | 633, 635 |
| V4 | 633 |
| V5 | 633 |
| V6 | 630/3, 630/5, 633 |
| V7 | 563/1, 566/1, 633, 635 |
| V8 | 61/1, 61/5, 598/1, 602, 603/1, 610/2, 633 |
| V9 | 61/3, 598/1, 610/1, 633 |
| V10 | 60/1, 61/3, 412/1, 412/4, 416 |
| V11 | 281/1, 283/3, 414 |
| V12 | 414, 421 |
| V13 | S6, 7/1, 8/2, 11, S70, S74, 412/1, 414 |
| V14 | S10/9, S200, 280/3, 322, 342/7, 414, 425/1, 714/1, 1180/2, 1180/6, 1180/7, 1180/9, 1180/27, 1180/36, 1180/39, 1180/43, 1180/45, 1180/46, 1180/47, 1180/49, 1180/52, 1180/53, 1180/57, 1180/58, 1180/60, 2398, 2427 |
| V15 | 429, 2398 |
| V16 | 1174/17, 2398 |
| V17 | 1174/10, 2398 |
| V18 | S100, 429, 2398, 2399 |
| V19 | 1179, 1180/36 |
| V20 | 532/2, 533/1 |
| KANALIZACE |
| Gravitační přivaděč Svatá-Trubín |
| K1 | 247, 249, 624, 629/1, 633 |
| Kanalizační řady |
| K2 | 428/1, 429, 633 |
| K3 | 412/1, 416, 435, 611, 633 |
| K4 | 412/1, 412/4, 416 |
| K5 | 412/1 |
| K6 | 60/1, 61/3, 416, 598/1, 610/1, 633 |
| K7 | 61/1, 61/5, 598/1, 602, 603/1, 610/2, 633 |
| K8 | 49/5, 49/18, 61/5 |
| K9 | 563/1, 566/1, 633, 635 |

| Označení VPS | Dotčené pozemky p.č. |
| --- | --- |
| KANALIZACE – POKRAČOVÁNÍ |
| Kanalizační řady - pokračování |
| K10 | 541/1, 547/1, 547/3, 549, 635 |
| K11 | 453/2, 541/1 |
| K12 | 133/1, 283/5, 631, 633 |
| K13 | 427/1, 630/5, 633 |
| K14 | 428/1 |
| K15 | S111, S112, S113, S114, S115, S116, 202, 360/1, 1180/5, 1180/9, 1180/61 |
| K16 | 427/1, 360/1, 362/2 |
| K17 | 274/1, 414, 421, 425/1, 427/1 |
| K18 | 412/1, 414, 415, 425/1 |
| K19 | 412/1, 414 |
| K20 | 10/1, 10/6, 412/1, 421 |
| K21 | 429, 1180/2, 2427 |
| K22 | 533/1, 630/2, 633 |
| ELEKTRICKÁ ENERGIE |
| Venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV |
| E1 | 547/1 |
| E2 | 563/1 |
| E3 | 60/1, 61/3, 416 |
| Kabelové vedení elektrické energie VN 22 kV |
| E4 | 266/2, 266/3, 274/1, 281/1, 323/9, 323/10, 414, 424, 425/1 |
| Trafostanice |
| T1 | 547/1 |
| T2 | 563/1 |
| T3 | 61/3 |
| T4 | 342/1, 425/1 |

2) Veřejně prospěšná opatření

prvky Územního systému ekologické stability:  lokální biocentra
  lokální biokoridory

VZ1 – veřejná zeleň
IZ1, IZ2 – izolační zeleň
KZ1 – krajinná zeleň
L1 - les
TP1 – trvalé travní porosty

| Označení VPO | Dotčené pozemky p.č. |
| --- | --- |
| VZ1 | 61/4, S239 |
| IZ1 | 563/1 |
| IZ2 | 598/1, 611, 612 |
| KZ1 | 266/1, 324, 327, 334/1, 334/2, 335/1, 335/2, 336, 337, 355/3, 423 |
| L1 | 266/1 |
| TP1 | 453/2, 541/3 |
| LBC 35 | 405/1 |
| LBC 36 | 405/1 |
| LBC 37 | 405/1 |
| LBC 38 | 405/1, 406 |
| Označení VPO | Dotčené pozemky p.č. |
| LBC 39 | 405/1, 469 |
| LBC 41 | 443/1, 444, 445 |
| LBC 42 | 110/1, 113, 117, 118, 122, 130, 131, 143, 145 |
| LBK 35-36 | 405/1 |
| LBK 36-37 | 405/1 |
| LBK 37-41 | 405/1, 433, 453/1, 453/4, 453/6, 465/3, 465/5, 465/9, 468/2, 510 |
| LBK 38-39 | 405/1 |
| LBK 41-42 | 90, 110/1, 418, 449/1, 504, 509, 563/1, 579/2, 583/1, 584, 585/1, 585/2, 589, 591, 593, 624, 626, 629/1 |
| LBKL 42-23 | 110/1, 117, 118, 122, 181, 187/3, 190/1, 190/2, 251, 418, 419, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1474/10, 1475, 1490, 2390/1, 2400, 2402 |

3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

3.1. CIVILNÍ OCHRANA

Ochrana před povodněmi, vymezení záplavových, ohrožených a ochranných oblastí

Řešeným územím protéká v západo-východním směru levostranný přítok Počapelského potoka, odvodňující celé sídlo. Tento vodní tok nemá vymezeno záplavové území. Jelikož není pravidelně rozvodňován, nenavrhuje územní plán žádná opatření na ochranu před povodněmi.

Varování a vyrozumění obyvatelstva

Pro vyrozumění obyvatelstva bude zabezpečena kvalitní a dostatečná slyšitelnost místního rozhlasu v celém zastavěném území i na zastavitelných plochách obce.

Ukrytí a ubytování evakuovaných osob

Pro účely shromažďování a provizorního ubytování evakuovaného obyvatelstva lze využít budovy obecního úřadu včetně mateřské školy.

Stálá ubytovací zařízení s dostatečnou kapacitou na území obce nejsou.

Evakuace obyvatelstva

V případě ohrožení území obce je pro zabezpečení evakuace obyvatelstva a jeho ubytování určen prostor u křižovatky silnic II/236 a III/2363 a budova hostince.

Hromadná stravovací zařízení a vývařovny

Na území obce se nenacházejí hromadná stravovací zařízení patřičné kapacity. V případě potřeby lze situaci řešit dovozem ze stravovacích zařízení v okolních obcích a městech, zejména z Berouna.

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Uskladnění nezbytného množství materiálu civilní ochrany bude zajištěno v objektech ve vlastnictví obce, případně orgánů státní správy. Jako nejvhodnější se jeví vyčlenit prostory obecního úřadu, který je zároveň nejvýznamnějším shromaždištěm.

Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva

Pro zabezpečení obyvatelstva je k dispozici nemocnice v Berouně. Na území obce se nenachází žádné lůžkové zdravotnické zařízení.

Zdroje nebezpečných látek v území

Zdroje nebezpečných látek se v řešeném území nenacházejí.

Možnosti vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice zástavby

Pro uskladnění nebezpečných látek bude vyčleněna jedna místnost v průmyslové zóně v Králově Dvoře. Pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obce bude využit prostor u silnice II/236 ve směru na Zdice.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-Žebrák a Zářezy-Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií

Na území obce se nenachází žádný nezávislý zdroj elektrické energie. Nouzové zásobování je možné pouze pomocí mobilních energocentrál.

Plochy využitelné k záchranným likvidačním a obnovovacím pracím 
a přežití obyvatelstva

Pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události navrhuje územní plán využití prostoru ve východní části obce u silnice III/2363 ve směru na Trubín.

Plochy pro řešení bezodkladných pohřebních služeb

Pohřební služby lze realizovat na místním hřbitově.

Plochy pro likvidaci uhynulých zvířat

V případě havarijního stavu řídí likvidaci okresní nákazová komise podle pohotovostního plánu. Zahraboviště jsou vybrána podle konkrétní situace a hydrologicky posouzena.

3.2. POŽÁRNÍ OCHRANA

Objekty požární ochrany

Z hlediska požární ochrany bude třeba zabezpečit výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Zdroje vody k hašení požárů

Zdrojem vody k hašení požárů ve Svaté bude obecní vodovod. Voda bude v jednotlivých ulicích rozvedena do hydrantů.

4) Plochy pro asanaci

Územní plán nenavrhuje žádné asanace.

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb  a veřejně prospěšných 
 opatření,  pro které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva (dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.):

- Veřejně prospěšně stavby

Na tyto veřejně prospěšné stavby má předkupní právo obec Svatá:

D1 – silnice II. třídy

D2 – D9 – místní komunikace

C1, C2 – cyklistické stezky

E1-E3 – venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV

E4-kabelové vedení elektrické energie VN 22 kV

T1-T4 - trafostanice

V1 – V20 – vodovodní řady

K1 – splaškový gravitační přivaděč Svatá-Trubín

K2 – K22 – splašková kanalizace

| Označení VPS | Dotčené pozemky p.č. |
| --- | --- |
| DOPRAVNÍ STAVBY |
| Silnice II. třídy |
| D1 | 566/1, 568, 577/1, 635 |
| Místní komunikace |
| D2 | 405/1, 405/4, 436, 453/2, 453/4, 541/1, 541/8, 547/1 |
| D3 | 453/2, 541/1 |
| D4 | 541/1, 547/1, 547/3, 549 |
| D5 | 563/1, 566/1, 568/3 |
| D6 | 49/5, 61/5 |
| D7 | 60/1, 61/3, 598/1, 610/1, 612 |
| D8 | 257, 266/1, 414, 415, 421, 425/1 |
| D9 | 533/1, 547/1, 630/2, 633 |
| Cyklostezky |
| C1 | 238/3, 392/1, 392/2, 392/4, 405/1, 405/3, 429, 436, 1160/1, 1162/4, 1164/1, 1164/2, 1166/1, 1166/3, 1171, 1180/1, 2399, 2409 |
| C2 | 240/1, 257, 266/1, 421 |
| ZÁSOBOVÁNÍ VODOU |
| Vodovodní řady |
| V1 | 453/2, 541/1 |
| V2 | 541/1, 547/1, 547/3, 549, 635 |
| V3 | 633, 635 |
| V4 | 633 |
| V5 | 633 |
| V6 | 630/3, 630/5, 633 |
| V7 | 563/1, 566/1, 633, 635 |
| V8 | 61/1, 61/5, 598/1, 602, 603/1, 610/2, 633 |
| V9 | 61/3, 598/1, 610/1, 633 |
| V10 | 60/1, 61/3, 412/1, 412/4, 416 |
| V11 | 281/1, 283/3, 414 |
| V12 | 414, 421 |
| V13 | S6, 7/1, 8/2, 11, S70, S74, 412/1, 414 |
| V14 | S10/9, S200, 280/3, 322, 342/7, 414, 425/1, 714/1, 1180/2, 1180/6, 1180/7, 1180/9, 1180/27, 1180/36, 1180/39, 1180/43, 1180/45, 1180/46, 1180/47, 1180/49, 1180/52, 1180/53, 1180/57, 1180/58, 1180/60, 2398, 2427 |
| V15 | 429, 2398 |
| V16 | 1174/17, 2398 |
| V17 | 1174/10, 2398 |
| V18 | S100, 429, 2398, 2399 |
| V19 | 1179, 1180/36 |
| V20 | 532/2, 533/1 |
| KANALIZACE |
| Gravitační přivaděč Svatá-Trubín |
| K1 | 247, 249, 624, 629/1, 633 |
| Kanalizační řady |
| K2 | 428/1, 429, 633 |
| K3 | 412/1, 416, 435, 611, 633 |
| K4 | 412/1, 412/4, 416 |
| K5 | 412/1 |
| K6 | 60/1, 61/3, 416, 598/1, 610/1, 633 |
| K7 | 61/1, 61/5, 598/1, 602, 603/1, 610/2, 633 |
| K8 | 49/5, 49/18, 61/5 |
| K9 | 563/1, 566/1, 633, 635 |
| K10 | 541/1, 547/1, 547/3, 549, 635 |
| K11 | 453/2, 541/1 |
| K12 | 133/1, 283/5, 631, 633 |

| Označení VPS | Dotčené pozemky p.č. |
| --- | --- |
| KANALIZACE – POKRAČOVÁNÍ |
| Kanalizační řady - pokračování |
| K13 | 427/1, 630/5, 633 |
| K14 | 428/1 |
| K15 | S111, S112, S113, S114, S115, S116, 202, 360/1, 1180/5, 1180/9, 1180/61 |
| K16 | 427/1, 360/1, 362/2 |
| K17 | 274/1, 414, 421, 425/1, 427/1 |
| K18 | 412/1, 414, 415, 425/1 |
| K19 | 412/1, 414 |
| K20 | 10/1, 10/6, 412/1, 421 |
| K21 | 429, 1180/2, 2427 |
| K22 | 533/1, 630/2, 633 |
| ELEKTRICKÁ ENERGIE |
| Venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV |
| E1 | 547/1 |
| E2 | 563/1 |
| E3 | 60/1, 61/3, 416 |
| Kabelové vedení elektrické energie VN 22 kV |
| E4 | 266/2, 266/3, 274/1, 281/1, 323/9, 323/10, 414, 424, 425/1 |
| Trafostanice |
| T1 | 547/1 |
| T2 | 563/1 |
| T3 | 61/3 |
| T4 | 342/1, 425/1 |

2) Veřejně prospěšná opatření

prvky Územního systému ekologické stability:  lokální biocentra, lokální biokoridory

VZ1 – veřejná zeleň
IZ1, IZ2 – izolační zeleň
KZ1 – krajinná zeleň
L1 - les
TP1 – trvalé travní porosty

| Označení VPO | Dotčené pozemky p.č. |
| --- | --- |
| VZ1 | 61/4, S239 |
| IZ1 | 563/1 |
| IZ2 | 598/1, 611, 612 |
| KZ1 | 266/1, 324, 327, 334/1, 334/2, 335/1, 335/2, 336, 337, 355/3, 423 |
| L1 | 266/1 |
| TP1 | 453/2, 541/3 |
| LBC 35 | 405/1 |
| LBC 36 | 405/1 |
| LBC 37 | 405/1 |
| LBC 38 | 405/1, 406 |
| LBC 39 | 405/1, 469 |
| LBC 41 | 443/1, 444, 445 |
| LBC 42 | 110/1, 113, 117, 118, 122, 130, 131, 143, 145 |
| LBK 35-36 | 405/1 |
| LBK 36-37 | 405/1 |

| Označení VPO | Dotčené pozemky p.č. |
| --- | --- |
| LBK 37-41 | 405/1, 433, 453/1, 453/4, 453/6, 465/3, 465/5, 465/9, 468/2, 510 |
| LBK 38-39 | 405/1 |
| LBK 41-42 | 90, 110/1, 418, 449/1, 504, 509, 563/1, 579/2, 583/1, 584, 585/1, 585/2, 589, 591, 593, 624, 626, 629/1 |
| LBKL 42-23 | 110/1, 117, 118, 122, 181, 187/3, 190/1, 190/2, 251, 418, 419, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1474/10, 1475, 1490, 2390/1, 2400, 2402 |

Předkupní právo obce Svatá: VZ1, IZ1, IZ2, KZ1, L1, TP1

Předkupní právo Česká republika: LBC 35, LBC 36, LBC 37, LBC 38, LBC 39, LBC 41, LBC 42, LBK 35-36, LBK 36-37, LBK 37-41, LBK 38-39, LBK 41-42, LBKL 42-23

i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části

Textová část územního plánu obsahuje …… listů

Grafická část územního plánu obsahuje  6 výkresů.

2. Grafická část územního plánu

- základní členění území	 – 1 list formátu A1 – v měřítku  1 : 5 000

- hlavní výkres – urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím

– 1 list formátu A1 – v měřítku  1 : 5 000

- hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny

– 1 list formátu A1– v měřítku  1 : 5 000

- hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury - doprava

– 1 list formátu A1 – v měřítku  1 : 5 000

- hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – el. energie, zásobování vodou, kanalizace	     		 – 1 list formátu A1 – v měřítku  1 : 5 000

- veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace            			 -  1 list formátu A1 – v měřítku  1 : 5 000